## Slide 1: 全国大学生集成电路创新创业大赛 中星微杯

## Slide 2
一、设计原型
(1)变换目的:
直接根据定义式,硬件实现e指数,面临着值域范围过大的问题,难以轻量实现.
利用简单的数学变换，可以简化计算,易于实现.
(2)变换过程:
先将分子分母两边同时除以e^xmax,再将e指数变换成以1/e为底的指数函数.
(3)变换结果:
需实现的指数值域变为(0,1],范围大大缩小,同时,指数的幂从0开始,这将有效限制指数实现模块的输入范围.
1.公式变换:

## Slide 3
一、设计原型
由变换后的公式,我们可以明确设计目标,一方面,我们需要比较得到最大值,进而实现1/e指数的运算,另一方面,我们需要将运算结果累加最终参与除法运算.
2.设计目标

## Slide 4
一、设计原型
3.基本流程

## Slide 5
二、定点方案
1.函数的截取
通过硬件实现y=(1/e)^x,需要注意的是,当x=8,y近似为1/4096.
当16bit数据格式时,将1/4096以3位整数位+12位小数位方式定点化,得到的定点值为1(定点范围是0到4095).采取同样的定点化方案,当x>8时候可以近似为0,对输入大于8直接表示为0.所以对这部分为0值进行截断,保留[0,8)为非零运算结果.
(本节讨论定点方案时,默认是采用16bit数据格式.而
采用8bit数据格式时,可以看做对16定点进行截取8位.)

## Slide 6
通过截断,拟合器的输入浮点表示范围[0.0,8.0)
.当支持16位由1的定点表示方案得到,定点范围为[0,2^15),为了方便起见,拟合器的输出也用该定点表示方案,得到输出范围为 [0,4096] .
二、定点方案
2.拟合器输入输出范围
3.除法器输入输出范围
拟合器的输出数据作为除法器的被除数,定点方案相同.而除数作为被除数的累加,定点方案也相同.商作为输出结果,浮点范围是[0.0,1.0),定点采用0个整数位,16个小数位表示,有效利用16位的数据格式.

## Slide 7
二、定点方案
4.浮点数的定点化方案
软件实现浮点数转为定点数后,需要用8bit定点值表示定点方案,用 fixed_q 表示.
指数拟合器的输入对应的 fixed_q 值为131.
在实现中,我们采取的策略是,所有的输入定点数据共享同一个fixed_q.
fixed_q由绝对值最大的输入数据决定.毫无疑问,这将使得定点表示浮点的成本降低,虽然有时会造成较小数值被忽略,但是较小数值对最终结果影响微小,可以舍去.

## Slide 8
5.拟合器前的定点转换
输入定点数据的fixed_q不一定为131,而拟合器的输入的fixed_q却是131.初始输入的定点数据势必要进行移位转换,对齐定点方案.
所以在我们的实际设计中,输入数据先与最大值做减法,再进行移位,对扩展的高位判断得到溢出位,如果溢出的话,拟合结果直接为0.
二、定点方案

## Slide 9
三、拟合方案
1. 8bit数据格式 指数拟合方案
此时,最简单高效的便是直接查表，用一个８位宽，深度为256的rom存储相对应的rom值，可以一个周期得到相应的指数值.
由case语句实现,比较简单,不做赘述。

## Slide 10
三、拟合方案
2. 16bit数据格式 指数拟合方案
(1) 方案确定:
当16位输入时，如果要计算指数时，通过直接查表将耗用大量存储空间，最终我们采用查表+二阶拟合通过较少的资源消耗达到较为精确的运算目标.
(2) 移位对齐:
在图中所示，浮点转换为定点后直接相乘后是需要进行移位的，这是因为该乘法本质上是整数运算，而我们的意图是用整数运算实现小数运算，所以势必要进行移位使得小数点处于应处的位置，从而使得其定点运算时小数点对齐。

## Slide 11
三、拟合方案
(3) 流水结构:
通过调整运算的顺序，实现了二阶多项式的流水化.
乘法器既可以使用LUT和FF实现，也可以用DSP硬核实现。

## Slide 12
三、拟合方案
(4) 系数表优化:
采用二阶多项式进行拟合，拟合的系数由MATLAB得出。
由于横坐标越小，纵坐标的变化越大，所以我们采用的拟合区间不是等额区间，我们将0到8划分为15个区间，（0,1）为4个区间，（1,2）为4个区间，（2,3）为2个区间，（3,4）为2个区间，（4,5）为1个区间，（5,6）为1个区间，（6,8）为1个区间。再单独划分一个区间作为溢出区间，溢出区间系数为0，合计共16个区间。

## Slide 13
四、设计结构
1. 基本输入输出
m00_axi_aclk 时钟信号
m00_axi_aresetn 复位信号
m00_axi_init_axi_txn 启动信号
m00_axi_txn_done 完成信号
M00_AXI 遵从axi4-full协议的接口

## Slide 14
四、设计结构
2. 代码层次
下图1.7所示，表明verilog文件在project里的结构。整个IP核设计不借助任何IP，纯verilog实现。顶层模块包括4个16/8位复用e指数运算器，4个16/8位复用除法器，4个8位专用除法器，4个8位专用e指数器，1个同步fifo，一个比较最大值模块和一个累加模块。

## Slide 15
四、设计结构
2. 代码层次
顶层:
例化模块

## Slide 16
四、设计结构
2. 代码层次
控制模块:
(1)包含顶层状态机,用于控制子状态机
(2)也包含读全子状态机、写全子状态机、读控制寄存器状态机三个自状态机,用于处理涉及axi4-full通信的相关部分
(3)联结或选通子模块之间的信号与数据

## Slide 17
四、设计结构
2. 代码层次
16位/8位复用拟合器:
兼容8位和16位数据格式,用于数据与最大值做减法,移位对齐以及指数的拟合

## Slide 18
四、设计结构
2. 代码层次
8位专用指数拟合器:
8位专用,用于数据与最大值做减法,移位对齐以及指数的拟合

## Slide 19
四、设计结构
2. 代码层次
16位/8位复用除法器:
兼容8位和16位数据格式,用于对输入数据除法运算

## Slide 20
四、设计结构
2. 代码层次
8位专用除法器:
8位专用,用于数据与最大值做减法,移位对齐以及指数的拟合

## Slide 21
四、设计结构
2. 代码层次
比较模块:
包含了单通道比较的子模块,以及用于
比较多通道结果的子状态机

## Slide 22
四、设计结构
2. 代码层次
累加模块:
用于累加和,包含了累加子状态机

## Slide 23
四、设计结构
2. 代码层次
同步fifo:
用于外部读写数据之间的缓冲

## Slide 24
四、设计结构
3. 控制寄存器
控制寄存器大小为64位，在DDR中的地址可在IP核parameter中配置。

## Slide 25
四、设计结构
4. 状态机
将复杂的控制分割给子状态机,由顶层统筹调用,一方面可以简化逻辑,另一方面实现了模块的复用.
顶层状态机和子状态机通过启动和结束信号确认任务完成.

## Slide 26
五、内存管理
1. 单个数据走向
数据组由4个或者8个单个数据组成,个数视8/16定点方式决定
单个数据组逐个写回ddr,存储在原先的地址中,不占用多余的ddr空间.

## Slide 27
五、内存管理
1. 单个数据走向
( 数据组由4个或者8个单个数据组成,个数视8/16定点方式决定 )
单个数据组逐个写回ddr,存储在原先的地址中,不占用多余的ddr空间.

## Slide 28
五、内存管理
2. 内部缓存占用资源少
读写之间通过位宽为64,深度为32的同步fifo实现缓冲.
在ip核内部,不进行大数据的存储,大大节省资源消耗.

## Slide 29
3. 总线利用
五、内存管理
(1)8bit数据格式
(2)16bit数据格式
利用同步fifo,读通道写通道同时进行,大大加快速度
64位宽的数据总线利用率100%,每次读均是64位全读,每次写均是64位全写

## Slide 30
六、流水线设计
1. 门控时钟
输入数据是不连续的,所以无法连续工作.
另一方面也是为了降低功耗,所以采用门控时钟.
当有输入数据时,流水线正常工作,当无输入时,流水线暂停工作.
简而言之,每进入一个数据,流水线向前推一步,同时输出一个数据,如果不进入数据,流水线保持不变,不做推进,输出不变.

## Slide 31
六、流水线设计
1.门控时钟是安全可靠的(原因)
2.举例:
例子里,门控时钟gated_clock,读4个数据,写4个数据,fifo置入4个数据
assign gated_clock = en ? nclock : 0;
assign nclock = ~clock;
assign en = axi_rready && axi_rvalid && module_enable;

## Slide 32
六、流水线设计
1.门控时钟是安全可靠的(原因)
2.举例:
例子里,门控时钟gated_clock,读4个数据,写4个数据,fifo置入4个数据
assign gated_clock = en ? nclock : 0;
assign nclock = ~clock;
assign en = axi_rready && axi_rvalid && module_enable;

## Slide 33
六、流水线设计
1.门控时钟是安全可靠的(原因)
2.举例:
例子里,门控时钟gated_clock,读4个数据,写4个数据,fifo置入4个数据
assign gated_clock = en ? nclock : 0;
assign nclock = ~clock;
assign en = axi_rready && axi_rvalid && module_enable;

## Slide 34
六、流水线设计
1.门控时钟是安全可靠的(原因)
2.举例:
例子里,门控时钟gated_clock,读4个数据,写4个数据,fifo置入4个数据
assign gated_clock = en ? nclock : 0;
assign nclock = ~clock;
assign en = axi_rready && axi_rvalid && module_enable;

## Slide 35
六、流水线设计
3. 数据处理流水线
(1)数据一一对应读入的地址写回,不漏首个数据,也不漏最后一个数据.
(2)在合理有序的控制信号下,读写同时进行.

## Slide 36
1. 子模块行为级仿真
七、验证测试
为验证子模块基本功能,我们编写了testbench,成功测试子模块的基本功能.
operation_fixed_８_tb.v
operation_fixed_all_tb.v
divider_fixed_８_tb.v
divider_fixed_all_tb.v
accumulator_final_result＿tb.v
fifo_tb.v
operation_fixed_８.v
operation_fixed_all.v
divider_fixed_８.v
divider_fixed_all.v
accumulator_final_result.v
fifo.v
test

## Slide 37
2. 顶层行为级仿真
七、验证测试

## Slide 38
2. 顶层行为级仿真
七、验证测试
重复发出启动信号,每次启动刷新将要输入的数据、控制寄存器值和用于验证的标准结果,检测到done信号后,记录验证的结果.

## Slide 39
2. 顶层行为级仿真
七、验证测试
通过axi-full协议写入从机数据,包括用于被测模块读取寄存器和所需处理的数据.

## Slide 40
2. 顶层行为级仿真
七、验证测试
被测模块,也就是我们设计的ip核.

## Slide 41
2. 顶层行为级仿真
七、验证测试
读取从机中处理完成的数据,与标准结果比较,
记录误差,并统计分布.

## Slide 42
2. 顶层行为级仿真
七、验证测试
从机,存储数据,供主机读写

## Slide 43
七、验证测试
通过搭建完善的验证平台,一键仿真,自动重复启动,共启动8次 (验证16/ 8位两种数据格式),自行输入赛方提供的四个测试集和对应的标准结果,然后处理、比较和记录误差.
最终得到记录的误差集和统计分布,证明了我们设计的ip核功能正确,并且误差较低,精度较高.
2. 顶层行为级仿真

## Slide 44
3. FPGA开发板验证
七、验证测试
开发板品牌:米联客
芯片型号:xilinx zynq-7010
速度等级:-1
封装类型:clg400

## Slide 45
3. FPGA开发板验证
七、验证测试

## Slide 46
3. FPGA开发板验证
七、验证测试
sdk c语言测试:
1.初始化emio和sd卡,关闭cache
2.(1) 读取sd卡中的rand0.1测试集(浮点),转换为定点值,写入ddr
(2) 通过emio启动ip核,再通过emio循环检测完成信号,当检测到完成信号,退出循环
(3) 计算softmax标准值(cmodel值),读取ddr,两者比较,记录误差写入sd卡,进行误差统计
3.重复2的步骤,测试rand1、rand5和rand10

## Slide 47
八、误差分析
两种误差测量方式:
功能仿真测试 : 标准结果的浮点值四舍五入为整数,所以统计的差值是整数.
开发板验证 : 标准结果不四舍五入,是浮点值,所以统计的结果是浮点值.

## Slide 48
八、误差分析
开发板验证 rand0.1(16bit)

## Slide 49
八、误差分析
开发板验证 rand1(16bit)

## Slide 50
八、误差分析
开发板验证 rand5(16bit)

## Slide 51
八、误差分析
开发板验证 rand10(16bit)

## Slide 52
八、误差分析
开发板验证结果(统计分布):
0 to 1:4096
1 to 2:0
2 to 3:0
more :0
rand0.1.txt error total:4096
0 to 1:4082
1 to 2:14
2 to 3:0
more :0
rand1.txt error total:4096
0 to 1:3830
1 to 2:266
2 to 3:0
more :0
rand5.txt error total:4096
0 to 1:3803
1 to 2:293
2 to 3:0
more :0
rand10.txt error total:4096

## Slide 53
八、误差分析
The result of test_rand0.1 (16bit):
cnt_differ_0 = 1948
cnt_differ_1 = 2148
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
The result of test_rand1 (16bit):
cnt_differ_0 = 2119
cnt_differ_1 = 1977
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
The result of test_rand5 (16bit):
cnt_differ_0 = 2791
cnt_differ_1 = 1305
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
The result of test_rand10 (16bit):
cnt_differ_0 = 3168
cnt_differ_1 = 906
cnt_differ_2 = 22
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
顶层行为级验证结果(统计分布):

## Slide 54
八、误差分析
The result of test_rand0.1 (8bit):
cnt_differ_0 = 4096
cnt_differ_1 = 0
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
The result of test_rand1 (8bit):
cnt_differ_0 = 4096
cnt_differ_1 = 0
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
The result of test_rand5 (8bit):
cnt_differ_0 = 4096
cnt_differ_1 = 0
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
The result of test_rand10 (8bit):
cnt_differ_0 = 4015
cnt_differ_1 = 81
cnt_differ_2 = 0
cnt_differ_more = 0
The sum is 4096
顶层行为级验证结果(统计分布):

## Slide 55
九、性能评估
时序优化:
在初赛提交后,我们对主时钟上下边沿交换数据的关键路径优化,大大提高了频率.
关键路径:
(1)上下拍交换数据.
(2)8位数据格式和16位数据格式变换导致的四通道和八通道选通切换,无疑会增加负担.
(3)dsp未进行pipeline

## Slide 56
九、性能评估
最终频率:
125M vivado未出现时钟违例,最差路径slack>0
125M 实际板上验证,测试结果符合,说明时序满足
130.7M synplify极限频率,最差路径slack=0
133.3M vivado出现时序违例,最差路径slack<0
150M 实际板上验证,测试结果与此前一致,说明时序满足
175M 实际板上验证,测试结果与此前一致,说明时序满足
200M 实际板上验证,测试结果与此前一致,说明时序满足
225M 实际板上验证,测试结果与此前不一致,时序不满足
250M 实际板上验证,测试结果与此前不一致,时序不满足
预计开发板实际跑得最大频率准确值在200M到225M之间
(开发板中提供的接口时钟最大为250M)

## Slide 57
九、性能评估
面积
5192 3084 1 0 16

## Slide 58
十、优点创新(总结)
1.模块复用、多路并行
专用拟合器不工作降低功耗
复用处理模块是指数拟合器或除法器.
复用处理模块可以在8位和16位工作状态进行切换,
大大节省资源
多路并行,大大提高运行速率和总线利用率

## Slide 59
1.模块复用、多路并行
十、优点创新(总结)
复用处理模块是指数拟合器或除法器.
复用处理模块可以在8位和16位工作状态进行切换,
大大节省资源小号.
多路并行,大大提高运行速率和总线利用率.

## Slide 60
2.多模式控制
控制寄存器提供多种模式,大大提高了ip核灵活性.
通过arm端写入控制寄存器值,切换模式完成特定任务.
十、优点创新(总结)

## Slide 61
十、优点创新(总结)
3.双重验证
顶层仿真平台的搭建,验证了设计功能上的正确,同时其快速自动化大大缩短了设计周期.
开发板的验证过程,证明了时序的满足,以及实际应用时的可行性.
通过双重验证,使得我们设计正确性和准确性有了切实的依据.

## Slide 62
十、优点创新(总结)
4.axi接口高效率利用
(1)经过短暂的流水线延迟,axi读写通道同时进行,将所有数据读完一遍的同时,数据也即将写完.
(将速率提高两倍的同时,也使得我们的设计内部不做大数据存储,显然,做大数据存储是毫无意义的)
(2)读通道数据总线和写通道数据总线利用率100%.
(8位数据格式8路并行,速率提高8倍.
16位数据格式4路并行,速率提高4倍.)
5.门控时钟的合理应用
通过巧妙的设计,合理有效的使用门控时钟,降低功耗的同时,也及时应对了axi-full协议传输数据不连续特性

## Slide 63
十一、探索与尝试
1.在拟合方案上,我们最终确定多项式拟合还有一个重要原因,
多项式拟合有更好的复用性,只需要一个很小的系数表,就可以
拟合其他函数.这就保证了我们的设计未来可以快速迁移或者兼容.
2.在实现乘法器上,我们原本的设计是使用LUT和FF,实现之后功能是没问题的,但是实际使用时速率不高和资源占用较多是一个很大的问题,最终我们使用了fpga内嵌的dsp硬核,取得了良好的实现效果.

## Slide 64: 结束 谢谢!!!